Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow 750

Durchflussmengenmessung von leicht bis stark ver-
schmutzten Medien in Rohren und unterschiedlichsten

Kanalprofilen bei Teil- und Vollfüllung.

Akustisches Echo-Korrelationsmessprinzip zur hoch-
genauen, ortsaufgelösten Fließgeschwindigkeits-

messung und Berechnung des Fließgeschwindigkeits-

profils mit bis zu 32 Einzelgeschwindigkeiten pro

Fließgeschwindigkeitssensor.

Durchflussmessumformer mit integrierten numerischen

Abflussmodellen zur Ermittlung der mittleren Fließ-

geschwindigkeit aus bis zu 288 separaten Ortsgeschwin-

digkeiten. (Typ G9 erforderlich!)

Anschlussmöglichkeit und Berechnungsfunktionen für

bis zu 9 Fließgeschwindigkeitssensoren zur Ermittlung

der exakten Fließprofilverteilung in großen oder

gegliederten Kanälen. (Typ G9 erforderlich!)

Möglichkeit der freien Programmierung von bis zu 3

verschiedenen Meßstellen unterschiedlicher Geometrie,

Abmessung, Sensortypen, Sensoranzahl und Ex-Schutz

in nur einem Messumformer. (Typ G9 erforderlich!)

Erfassung der ortsaufgelösten Fließgeschwindigkeits-

profile über Korrelationsverfahren und digitale Muster-
erkennung.

Berechnung des realen 3D-Strömungsprofiles durch

Integration aller gemessenen Ortgeschwindigkeiten

über den durchflossenen Querschnitt.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit, Füllhöhe und Gerinnegeometrie unter

Berücksichtigung der Mediumtemperatur, Gerinne-

geometrie, Gerinneabmaße und Teilfüllungsgrad durch

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Speicherung, grafische Darstellung und Übertragung

aller relevanten Messdaten.

Ermittlung der Wasserspiegelhöhe über im Sensor inte-

grierter Druckzelle oder Ultraschallsensor, mittels

Ultraschall von oben oder über separate Füllhöhen-

messungen.

Kombinationsmöglichkeit verschiedener Höhenmess-

verfahren zur optimalen Anpassung der Messung an

hohe Messdynamik und schwierige hydraulische

Applikationen sowie zur redundanten Erfassung unter

kritischen Messbedingungen.

Abflusssteuerungsoptimierter Schrittregler mit Freispül-

automatik und Verlegungskontrolle. (Nicht für G1)

Schieberüberwachung auf Drehmoment und Laufzeit.

Stromsparender Zyklusbetrieb für DC-Meßsysteme ohne
externer Spannungsversorgung mit frei wählbaren 
Mess-/Schlafzyklen.
Grenzwert- und digital gesteuerter Umschaltung von 
Zyklus- in Ereignismode zur hochauflösenden Erfassung 
kritischer Durchflüsse.
Ereignismode frei programmierbar für Kurzzyklus- oder
Dauermessungen.

Temperaturkompensation aller Messwerte.
Metallgekapseltes kompaktes Gehäuse mit frontseitig

leicht zugänglichen steckbaren Käfigzug-Federklemmen

zur schnellen, werkzeuglosen Installation und Montage.

Großes, tageslichttaugliches TFT-Farbgrafikdisplay

mit 240 x 320 Pixel und 65536 Farben.

Brillante Ablesbarkeit selbst bei direkter Sonnenein-

strahlung durch Kontrastverhältnis 1:400 sowie bis zu

80° abweichenden Blickwinkel aus der Betrachtungs-

ebene in alle Richtungen.

Grafische 3-D-Darstellung der Geschwindigkeits-

verteilung.

Moderne intuitive Ein-Hand-Bedienung mittels Dreh-

Druckknopf im Kontext mit dem hochauflösenden

Farbgrafikdisplay.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung selbst komplexer Gerinnegeometrien und

Sensorpositionen zur einfachen, fehlervermeidenden

Inbetriebnahme.

Integrierte Selbstüberwachung und Selbstdiagnose der

Fließgeschwindigkeitssensoren.
Statussignalausgabe der Messung über Modbus gemäß

Namur 107.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal-, Mittelwert-
und Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Einzelgeschwindigkeiten und

zugehörigen Positionshöhen, Füllhöhen, mittlerer Fließ-

geschwindigkeiten, Mengen, Medium- und Luft-

temperatur auf großen internen Speicher.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels frontseitig

angeordneter USB-Schnittstelle auf handelsüblichen

USB-Stick.

HART-Schnittstelle zum direkten Anschluss

kompatibler Sensoren.

Anbindung des Messumformers an nachgeordnete

Systeme unter Verwendung von HART, RS232/485,

TCP-IP/Ethernet und ModBus TCP/RTU.

Weltweite Konnektivität durch integriertes LTE-
Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, Datenfern-

übertragung, Grenzwertalarmierung und Geräte-
diagnose.

Integrierter MultiRoam SIM-Chip sowie zusätzlicher

SIM-Karten-Einschub.

Direkte Übertragung von Meß- und Systemdaten, Stör-
meldungen und Alarm per Mobilfunk auf das NIVUS-
Webportal.
Fernwartungs-, Ferndiagnose- und Ferninbetriebnahme-

möglichkeiten mit dem vollen Leistungsumfang der
Vor-Ort-Inbetriebnahme.

Online- und Remotezugriff über Internetbrowser ohne

Installation zusätzlicher Software.

Betriebsspannung: 	85 – 240 V AC

9 – 36 V DC (Option)

9 – 36 V DC Zyklusbetrieb
	(Option)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Aluminium

Schutzart:	IP 20

Ex-Schutz:	über Ex-Trenner Typ iXT

Anzeige:	tageslichttaugliches TFT-Farb-
grafikdisplay

240 x 320 Pixel, 65536 Farben

Kontrast mindestens 1:400

Programmierung:	menügeführt mittels Dreh-Druck-

knopf und 2 Funktionstasten

Varianten: 	NF7 5G1 (1x v-Sensor)

NF7 5GR (1x v + Regelung)
NF7 5G3 (bis 3x v-Sensoren)

NF7 SG9 (bis 9x v-Sensoren
oder bis zu 3 unterschiedliche

Messstellen mit unterschiedlichen

Sensortypen, Sensoranzahl und

variabler Programmierung)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel (Option)

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten 
mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der seriennummernbasierenden Zugangs-
daten zur Freischaltung eines NivuFlow-Messum_

formers durch den Betreiber.

Variante:	NFX0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robustes, UV-beständiges und korrosionsfestes 
Feldgehäuse mit großem Klarsichtdeckel zur Auf-

nahme des NF 750 und eines optionalen 
Ex-Trennmoduls.

Spezialgehäuse mit erhöhten Schutzgrad zur Außen-
montage des Messumformers.

Werkstoff:	Kunststoff

Schutzart:	IP 67 oder
	IP 68 (Option)

Varianten:	ZUB0 NFW0

ZUB0 NFW0 IP68

Incl. zugehöriger Kabelverschraubungen liefern,

Messumformer und ggf. Trennverstärker einbauen

und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ex-Modul zum direkten Anschluss von Fließ-

geschwindigkeitssensoren Typ POA, CS2; Elektronik-
box Typ EBM, Füllstandsensor Typ LUS sowie 
NivuBar Plus.

Ex-sichere HART-Schnittstelle für den direkten

Anschluss von Füllstandsensoren der i-Serie.

Modul zur sicheren Trennung von Ex-Bereichen

zwischen Ex-fähigen Sensoren und Messumformer

Typ NF 750.

Ex-Modul vom Messumformer bis zu 300 Meter

Entfernt in separaten Schutzgehäuse installierbar.

Betriebsspannung: 	12 V DC (vom NivuFlow 750)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20
Ex-Schutz:	Zone 1

max. Entfernung

Sensor – iXT:	150 m

max. Entfernung

iXT – NF750:	300 m

Varianten: 	iXT0 210 (je 1x v, LUS, mA)

iXT0 211 (je 1x v, LUS. HART)

iXT0 420 (3x v, 1x LUS, 1x mA)

iXT0 421 (3x v, 1x LUS, 1x mA,
1x HART)

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Multiplexermodul zum Anschluss von mehreren

Sensoren vor Ort zur Reduzierung des Verkabelungs-

Aufwandes sowie zur Erhöhung der Distanz zwischen

Sensoren und Messumformer.

Anschlussmöglichkeit von bis zu 3 Fließgeschwindig-

keitssensoren Typ POA, CS2, Elektronikbox Typ EBM

sowie je 1 Füllstandsensor Typ LUS und NivuBar Plus.

Zusätzliche Anschlussmöglichkeit eines Ultraschall-

Füllstandsensors Typ i-Sensor über HART.

Modul vom Messumformer bis zu 1000 Meter entfernt

in separaten Schutzgehäuse installierbar. (Zusätzliches

Netzteil und Koppelrelais vor Ort erforderlich).

Betriebsspannung: 	12 V DC (vom NivuFlow)

Bauform:	Hutschiene

Gehäusematerial:	Kunststoff

Schutzart:	IP 20

max. Entfernung

Sensor – MPX:	150 m

max. Entfernung

MPX – NF750:	1000 m

Variante: 	MPX0 421

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hutschinennetzteil zum Betrieb des Multiplexers

Typ MPX, des Hilfsrelais und der vor Ort befindlichen

Fließgeschwindigkeits- und Füllstandsensoren in der

räumlich abgesetzten Installation.

Betriebsspannung:	230 V AC

Sekundärspannung:	24V DC; 25 VA

Schutzgrad:	IP 43

Variante:	OCP ZNT GPRS

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hutschienenrelais zum Ansteuern des Multiplexers

Typ MPX und der vor Ort befindlichen Fließ-
geschwindigkeits- und Füllstandsensoren in der

räumlich abgesetzten Installation.
Zum Betrieb des Hutschienenrelais ist ein geeignetes 
Netzteil, z.B. Typ OCP ZNT GPRS erforderlich

Betriebsspannung:	12 V DC

Wechsler:	1x; 6A/250 V

Einbaubreite:	6,2 mm

Schutzgrad:	IP 20

Variante:	ZUB0 REL 12V

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor zur

Montage auf dem Gerinneboden oder Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen, örtlich

zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im Sensor

Integrierten Ultraschallsensor.

Messbereich:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V200 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Kombisensor zur Montage auf

dem Gerinneboden.

Erfassung der Fließhöhe sowie Erfassung und Berech-

nung von bis zu 32 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch zwei im Sensor inte-

grierte, voneinander unabhängige Ultraschallsensoren.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Wasser-Ultraschall:	4 – 200 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V2H1 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor mit

integrierter Druckmesszelle zur Montage auf den

Gerinneboden oder der Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch zusätzlich

im Sensor integrierte, chemisch hochresistente Druck-

messzelle mit Hastelloymembran.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Druckmesszelle:	0 – 350 cm Höhe

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift vom MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V2D0 K

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Kombisensor mit integrierter

Druckmesszelle zur Montage auf den Gerinneboden.

Erfassung der Fließhöhe sowie Erfassung und Berech-

nung von bis zu 32 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch zwei im Sensor inte-

grierte, voneinander unabhängige Ultraschallsensoren.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch zusätzlich

im Sensor integrierte, chemisch hochresistente Druck-

messzelle mit Hastelloymembran.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Wasser-Ultraschall:	4 – 200 cm

Druckmesszelle:	0 – 350 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm (Wasser-Ultraschall)

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V2U1 K

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor mit

vergrößerter Sendefläche, optimiert für den Einsatz in

stark ultraschallabsorbierenden Medien sowie in
Kanälen mit häufigen Füllständen deutlich über 100 cm.

Keilsensor, geeignet zur Montage auf dem Gerinne-
boden oder der Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Messbereich:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V200 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeits-Kombi-
sensor mit vergrößerter Sendefläche, optimiert für den
Einsatz in stark ultraschallabsorbierenden Medien
sowie in Kanälen mit häufigen Füllständen deutlich

über 100 cm.

Keilsensor, geeignet zur Montage auf dem Gerinne-
boden.
Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Erfassung der Fließhöhe durch zwei redundante Ultra-

schallsensoren.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Wasser-Ultraschall:	12 – 400 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V2H1 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor mit

integrierter Druckmesszelle.
Sensor mit vergrößerter Sendefläche, optimiert für den
Einsatz in stark ultraschallabsorbierenden Medien
sowie in Kanälen mit häufigen Füllständen deutlich

über 100 cm.

Keilsensorform, geeignet zur Montage auf dem 
Gerinneboden oder der Gerinneseite.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Zusätzliche Erfassung der Fließhöhe durch zusätzlich

im Sensor integrierte, chemisch hochresistente Druck-

messzelle mit Hastelloymembran.

Messbereiche.

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Druckmesszelle:	0 – 350 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V2D0 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeits-Kombi-
sensor mit integrierter zusätzlicher Druckmesszelle.
Sensor mit vergrößerter Sendefläche, optimiert für den
Einsatz in stark ultraschallabsorbierenden Medien
sowie in Kanälen mit häufigen Füllständen deutlich

über 100 cm.

Keilsensorform, geeignet zur Montage auf dem 
Gerinneboden.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Erfassung der Fließhöhe durch zwei redundante Ultra-

schallsensoren sowie durch zusätzliche, im Sensor 
integrierte, chemisch hochresistente Druckmesszelle 
mit Hastelloymembran.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Wasser-Ultraschall:	12 – 400 cm

Druckmesszelle:	0 – 350 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30 m)

über Druckausgleichelement 
verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V2U1 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor zur

Montage durch die Rohrwandung hindurch in teil- und

voll gefüllte Rohre oder zur schwimmenden Montage

von oben in Kanäle mittels speziellen Schwimmer-

körpers.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde 1 ½“ Befestigungselement und Absperr-

kugelhahn (Option)

Messbereiche:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Rohrlänge:	200 mm (Option: 300 mm bei Einsatz
von Kugelhahn)

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V200 R

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Kombisensor zur Montage durch

die Rohrwandung hindurch in die Sohle von teil- und

voll gefüllten Rohren oder zur schwimmenden Montage

von oben in Kanäle mittels speziellen Schwimmer-

körpers.

Erfassung der Fließhöhe sowie Erfassung und Berech-

Nung von bis zu 32 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch 2 im Sensor integrierte,

voneinander unabhängige Ultraschallsensoren

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde 1 ½“ Befestigungselement und Absperr-

kugelhahn (Option)

Messbereiche:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

4 – 200 cm Höhe

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich (v)

besser 2 mm (Wasser-Ultraschall)

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PEEK, PE, PU

Rohrlänge:	200 mm (Option: 300 mm bei Einsatz
von Kugelhahn)

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 150 m

Variante:	POA V2H1 R

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor zur
Montage durch die Rohrwandung hindurch in teil- und

voll gefüllte Rohre oder zur schwimmenden Montage

von oben in Kanäle mittels speziellen Schwimmer-

körpers.
Rohrsensor mit vergrößerter Sendefläche, optimiert für
den Einsatz in stark ultraschallabsorbierenden Medien
sowie in Rohren und Kanälen mit häufigen Füllständen
deutlich über 100 cm.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Montage über Anschweißstutzen mit Einschraub-
gewinde 1 ½“ Befestigungselement und Absperr-

kugelhahn (Option).

Messbereiche:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PEEK, PE, PU

Rohrlänge:	200 mm (Option: 300 mm bei Einsatz
von Kugelhahn)

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 15/20/30/50/100 m)

verlängerbar bis 250 m

Variante:	CS2 V100 RP

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik.

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit.

Geeignet für die Messung von Flüssigkeiten und

pastösen Medien.

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357; (Option: PVDF)

Temperaturbereich:	-40 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Option: frontseitiges Gewinde 1,5“

Schutzart:	IP 68

Überflutungs-	mit SUB-Hülse (optional)

erkennung:

Ex-Schutz:	Ex mb für Zone 1

(Option)	Ex ia für Zone 0

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30/50/100 m)

verlängerbar bis zu 1000 m

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Fließgeschwindigkeits-Minisensor zur Erfassung

geringster Durchflußmengen in kleinen Rohr- und

Kanaldimensionen.

Minimierter Sensorkörper von lediglich 20 mm Höhe

und 72 mm Länge in robuster und langlebiger Kunst-

stoffausführung ohne interne Elektronik zur mittigen

bzw. seitlichen Montage auf der Rohrsohle oder dem

Gerinneboden.

Sensormontage in Rohren ab 160 mm Innendurch-

messer möglich.

Sensor in Kombination mit einer Elektronikbox geeignet
zur Erfassung von Fließgeschwindigkeitsprofilen ab 
Füllständen von 30 mm.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Hochgenaue Erfassung der mittleren Fließgeschwindig-

keit im Medium durch Messung von bis zu 16 örtlich

aufgelösten Fließgeschwindigkeiten mittels Ultraschall-
Kreuzkorrelation und digitaler Mustererkennung.

Messbereich:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571, PVDF, PA,

PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m, (Option 15m) mit integrierten
Stecker zum direkten Verbinden 
mit der Elektronikbox Typ EBM

Variante:	CSM-V100 KT

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Mini-Kombisensor zur Montage auf den Gerinneboden.

Minimierter Sensorkörper von lediglich 24 mm Höhe

und 210 mm Länge in robuster und langlebiger Kunst-

stoffausführung zur mittigen bzw. seitlichen Montage

auf der Rohrsohle oder dem Gerinneboden.

Sensor in Kombination mit einer Elektronikbox geeignet
zur Erfassung von Fließgeschwindigkeitsprofilen ab 
Füllständen von 55 mm.

Erfassung der Fließhöhe durch im Sensor integrierte,
chemisch hochresistente Druckmesszelle mit

Hastelloymembran.

Erfassung und Berechnung von bis zu 32 einzelnen,

örtlich zugeordneten Fließgeschwindigkeiten durch im

Sensor integrierten Ultraschallsensor.

Sensormontagemöglichkeit in Rohren ab 160 mm

Innendurchmesser

Messbereiche:	- 1 m/s bis 6 m/s

0 – 500 cm

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich (v)

besser 0,5% vom Messbereich-

endwert (h)

Material:	Polyurethan, Edelstahl 1.4571,
PPO GF30, PA

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m, (Option: 15/20 m)
mit integriertem Stecker zum 
direkten Verbinden mit der 
Elektronikbox Typ EBM

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker mit Druck_
ausgleichelement und leicht 
wechselbaren Silikagel-Trocken_
kapseln

Variante:	CSM-V1D0 KT

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Minisensor zur berührungslosen Erfassung

geringster Füllstände in kleinen Rohr- und Kanal-

dimensionen.

Minimaler Blockabstand von 40 mm ab Montageplatte

(Rohrscheitel).

Minimierter Sensorkörper von lediglich 26 mm Höhe.

Sensor mit 2 automatisch umschaltenden Füllstand-

sensoren in senkrechter sowie waagerecht abstrahlender

und mit Schallumlenkspiegel versehener Montageposition

zur Erzielung minimaler Blockabstände bei fast voll

gefüllten Kanälen.

Robuste und langlebige Kunststoffausführung ohne

interne Elektronik zur Montage im Rohrscheitel.

Sensormontage in Rohren ab 160 mm Durchmesser

möglich.

Messbereich:	0 – 100 cm

Blockdistanz:	4 cm

Messunsicherheit:	kleiner 5 mm

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m, (Option: 15 m)
mit integriertem Stecker zum

direktem Verbinden mit der

Elektronikbox Typ EBM

Variante:	DSM-L0KS 12

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Elektronikbox zum Anschluß von 1xCSM- und 1x
DSM-Sensor an den NF7.

Box incl. robuster Kunststoffschellen, Montageplatte

und Aufhängebügel aus Edelstahl.

Geeignet zur direkten Montage im Ex-Bereich Zone 1.

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PU, PP

Schutzart:	IP 68

Sensoranschluss:	2 Sensorbuchsen, abgedeckt mit

wasserdichten Schutzkappen

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	3 m (Option: 10/15/20/30/50/
100 m)

mit vorkonfektionierten Kabelende
zum Anschluss an den Messum-
former Typ NF7

Variante:	EBM-V1L1-RD

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Rohrmontagesystem, geeignet zur Befestigung der 
CSM-Fließgeschwindigkeits- und DSM-Füllstand-
sensoren in Rohrleitungen bis DN 300.

Material:	1.4571

nichtrostender Federstahl

Nennweiten:	DN 160 - DN 300

Variante:	ZUB0 RMS3

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Sensorleitung

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen, gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als

Überspannungsschutz auf Anlagen zur Abwasser-

behandlung geeignet.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit Grob- und

Feinschutz, mit minimalen Innenwiderstand, speziell

abgestimmt auf LUS-, POA- und OFR-Sensoren.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Dioden.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannungen:	12 V DC/24 V DC

Längswiderstand:	0,3 Ohm

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	1x DataPro 2x1-12V/12V

1x SonicPro 3x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Satz.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Analogausgang

Blitz- und Überspannungsschutz für potentialfreie

Datenleitungen.

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer mit

Grob- und Feinschutz für symmetrische oder

galvanisch getrennte Datenleitungsein- und

-ausgänge sowie 2-Leiter-Technik.

Geeignet für Übertragungsfrequenzen bis 600 kHz

und 0,5 A Betriebsstrom.

Gemäß DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungs-

schutz auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Interne Eigenkontrolle durch Fail-Safe-Diode

zum Kurzschließen der Datenleitung im Fehlerfall.

Wartungsfrei durch elektronisch starke Über-

dimensionierung.

Nennableit-

Stoßstrom (8/20 µs):	20 kA

maximale

Betriebsspannung:	28 V DC / 20 V AC

Schutzpegel:	36 V Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse:	Kunststoff

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Variante:	DataPro 2x1-24/24V

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Überspannungsschutz Netzleitungen

Hochleistungs-Überspannungsbegrenzer für 230 V AC-

Netzeingänge mit Stromstärken bis 16 A, gemäß

DWA-M 261 zum Einsatz als Überspannungsschutz

auf Anlagen zur Abwasserbehandlung geeignet.

Überspannungsschutz mit sehr hohem Ableitvermögen

Varistoreigenkontrolle und selbsttätige Abtrennung

vom Netz bei zu hohen Leckströmen.

Optische Betriebs- und Defektanzeige.

Nennableitstrom

Adern-Erde:	20 KA

maximale

Betriebsspannung:	300 V AC

Schutzpegel:	1,1 kV Ader-Erde

Montage:	35 mm-Hutschiene

Gehäuse.	Polycarbonat.

Variante:	EnerPro 220 Tr/20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Anbohrsattel mit Stutzen 1,5“ und Dichtung zur nach-

träglichen Installation von Fließgeschwindigkeits-

sensoren in Rohre mit unterschiedlichen Wand-

materialien wie Guss, Kunststoff, Beton, Stahl/

Edelstahl etc.

Rohraußen-

durchmesser:	........... mm

Material:	Edelstahl 1.4301 und NBR 
(Dichtung)

Variante:	ZUB0 ABS

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anschweißstutzen, gerade Ausführung mit

RP1½"-Innengewinde

geeignet zur Installation von Rohrsensoren 1,5"

in Rohrleitungen.

Material:	Edelstahl 1.4571

(Option: Stahl)

Variante:	ZUB0 STU15

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Kugelhahn mit Volldurchgang zum Wechseln

des Fließgeschwindigkeits-Rohrsensors aus druck-
losen gefüllten Leitungen.

Montage über Einschraubgewinde 1½".

Material:	Edelstahl 1.4571

Variante:	ZUB0 HAHN R15

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Druckausgleichselement

zum Anschluss oder Verlängerung der Sensoren

Typ V2U und V2D.

Bestehend aus Metallanschlussdose incl. Klemmen,

Druckausgleichstecker und -kupplung sowie Luft-
filter mit optischer Selbstüberwachung zur Absorption
der Luftfeuchtigkeit.

Gehäuse:	Al-Druckguss

Schutzart:	IP 65 (Gehäuse)

IP 40 (Filter)

Typ:	ZUB0 DAE

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Rohrmeßstrecke mit Vorschweißflanschen, Dom

und Reinigungsöffnung.

1 1/2" Einschweißmuffe zur Aufnahme des Fließ-

geschwindigkeitssensors, je nach erwarteter Sedi-

mentation an der Rohrsohle oder leicht seitlich

angebracht.

Nennweite:	DN ...

Material:	Stahl verzinkt
(Option: Edelstahl 1.4571)

Domhöhe:	abhängig von Einstaudruck,

aber mindestens 500 mm

Winkel Muffe: 	...° aus der Mitte

Zubehör:	Kunststoffflansch DN 200 mit

Bohrung 1"

Flanschdichtung

Liefern und mit allen erforderlichen Kleinteilen nach

den Herstellerangaben betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ...................

Keilunterlage links 30° für POA- und CS2-Senoren.

Geeignet zu seitlichen Montage und exakt senkrechter

Ausrichtung der Fließgeschwindigkeits-Keilsensoren

zur korrekten Geschwindigkeitspfadverteilung gemäß

Gauss.

Material:	Edelstahl 1.4571

Variante:	ZUB0 KS00 L30 V4A

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und nach den Hersteller-

angaben betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Keilunterlage rechts 30° für POA- und CS2-Senoren.

Geeignet zu seitlichen Montage und exakt senkrechter

Ausrichtung der Fließgeschwindigkeits-Keilsensoren

zur korrekten Geschwindigkeitspfadverteilung gemäß

Gauss.

Material:	Edelstahl 1.4571

Variante:	ZUB0 KS00 R30 V4A

incl. aller erforderlichen korrosionsbeständigen

Montagematerialien liefern und nach den Hersteller-

angaben betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Erstinbetriebnahme und Funktionskontrolle der

Messung durch den Messtechnikhersteller.

Überprüfung der hydraulischen Eignung des Einbau-

ortes, der korrekten Sensormontage und der Installation

des Messumformers.

Übergabe von Parameterlisten mit den vorgenommenen

Einstellungen an der Gerätetechnik sowie eines

Inbetriebnahmeprotokolls.

Voraussetzung der Inbetriebnahme:

Nach den Herstellerangaben montierte Sensoren und

betriebsbereit verdrahtete Messumformer.

Menge:  1 Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................