Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow Mobile 750

Netzunabhängige portable Durchflussmengenmessung

mit extrem langer Standzeit, integrierten Datenlogger

und LTE-Modem zur Einbindung in IoT-Systeme, 
Datenfernübertragung, Grenzwertalarmierung und 
Gerätediagnose, geeignet zum Einsatz und Program-

mierung in Ex Zone 1.

Durchflussmengenmessung für Rohre und beliebige

Kanalprofile bei Teil- und Vollfüllung.

Erfassung der Wasserspiegelhöhe sowie des

ortsaufgelösten Fließgeschwindigkeitsprofiles über

Korrelationsverfahren und digitale Mustererkennung.

Messung von Fließhöhe, Fließgeschwindigkeit und

Mediumtemperatur.

Bei Verwendung von CSM-Sensoren:

Erfassung von Kleinmengen in kleinen und mittleren

Rohren und beliebigen Kanalprofilen.

Speziell konzipiertes Meßsystem für die Erfassung von

geringen Mengen Abwasser, Schmutzwasser und Ober-

flächenwasser im Bereich der Fremdwasser- und Sicker-

wassermessung; für Einleiterkontrollen, Verrechnungs-

meßstellen und ähnliche Applikationen.

Abflussdynamische Berechnung von Kleinstmengen

bei nicht mehr benetzten Sensor nach dem Freispiegel-

prinzip unter automatischer Berücksichtigung vom

herrschenden Gefälle an der Meßstelle sowie von

veränderbarer Viskosität des zu messenden Mediums

und Rauhigkeit des Gerinnes.

Berechnung des realen 3D-Strömungsprofiles durch

Integration von bis zu 48 gemessenen Ortgeschwindig-

keiten über den durchflossenen Querschnitt.

Temperaturkompensation aller Messwerte.

Berechnung der Durchflussmenge aus mittlerer Fließ-

geschwindigkeit und Geometrie unter Berücksichtigung

der Mediumtemperatur und Geometriemaße unter

Zugrundelegung interner numerischer Abflussmodelle.

Anschlussmöglichkeit und Berechnungsfunktionen für

bis zu 3 Fließgeschwindigkeitssensoren zur Ermittlung

der exakten Fließprofilverteilung in großen oder

gegliederten Kanälen.

Ermittlung der Wasserspiegelhöhe mittels Ultraschall

von unten; über im Sensor integrierte Druckmesszelle,

Ultraschall von oben oder über separate Füllhöhen-

messungen.

Kombinationsmöglichkeit verschiedener Höhenmess-

verfahren zur optimalen Anpassung der Messung an

hohe Messdynamik und schwierige hydraulische

Applikationen sowie zur redundanten Erfassung unter

kritischen Messbedingungen.

Programmierung, Messwertdarstellung und Daten-
übertragung mittels gesicherter, passwortgeschützter 
WLAN-Verbindung ohne Öffnen des Messumformers.

Programmiermöglichkeiten über separates Anzeige- 
und Bedienmodul Typ ZAB 01 oder über handels-

übliche Smartphones, Tabletts oder Laptop mit
Betriebssystem Android, Windows oder iOS.

Speicherung sämtlicher Messwerte im Messumformer.
Übertragung aller relevanten Messdaten.

Verzögerungsfreie ereignisabhängige Messwert-

erfassung mit Messzyklusumschaltung, programmierbar
über Digitaleingang, Grenzwertschwelle Füllstand,

Fließgeschwindigkeit, Durchfluss, Wassertemperatur

oder analoger Eingang.

Kontinuierliche Ausgabemöglichkeit von Durchfluss-

menge, Fließgeschwindigkeit oder Mediumtemperatur

auf frei skalierbaren analogen Ausgang.

Ausgabe von frei programmierbarem Mengenimpuls,

ereignisbezogenen Meldungen oder Grenzwert über

Digitalausgang.

Integriertes Alarmmanagement zur Grenzwertüber-

/unterschreitung und automatischer zusätzlicher Daten-

übertragung auf das NIVUS Webportal, ausgelöst

durch Durchflussmenge, Füllstand, mittlere Fließ-

geschwindigkeit, Mediumtemperatur und Batterie-

spannung sowie für die Analogeingänge 1 und 2.

5 frei programmierbare obere und untere Grenzwerte

pro Messkanal. (Q, h, v, T, AE1, AE2)

5 frei programmierbare untere Grenzwerte für die

Batteriespannung

Rücksetzung der Grenzwertverletzung durch erneute

automatische Datenübertragung, programmierbar durch

Hystereseeinstellung pro Messkanal.

Direkte Meldung und automatische Datenübertragung

über den Digitaleingang.

Automatische Störungsmeldung bei Sensorunter-

brechung oder Kurzschluss.

Robustes, schlagfestes und abwassertaugliches, absolut
wasserdichtes, kompaktes Kunststoffgehäuse.

Redundante Spannungsversorgung durch 1 oder 2

leicht austauschbaren, wiederaufladbaren gasdichten

Akkumulatoren mit doppelt ausgeführter Plug-In-

Steckverbindung.

Möglichkeit der zusätzlichen externen Stromversorgung

durch Steckernetzteil, Solarpanel, Brennstoffzelle,

zusätzliche Batterien o.ä.

Von außen sichtbare LED zur einfachen optischen

Diagnose von Gerätestatus und Störmeldungen ohne

erforderliches Öffnen des Messumformers.

Moderne, intuitive Bedienung mittels externen

Touchscreen.

Automatische Sensorerkennung und Anzeige von

Artikelnummer, Seriennummer und Sensortyp.

Abgleich des Messsystems zur Erhöhung der

Messgenauigkeit durch automatisches Einlesen

der kalibrierten sensorspezifischen Parameter.

Automatisches Typeinlesen aller angeschlossenen

Füllstandsensoren.

Schnellstartassistent mit automatischer Aufteilung

der Höhenmessbereiche in Abhängigkeit von

programmierten Profil und Gerinneabmessungen.

Hierarchisch flache, grafisch und farblich unterstützte

Programmierung mit bildlicher, maßstabsgerechter

Darstellung der verwendeten Geometrie zur einfachen,

fehlervermeidenden Inbetriebnahme.

Sensor- und zeitzugeordnete Fehlerdiagnosen.

Integrierte Schreiberfunktion mit Minimal- und

Maximalwertspeicher.

Speicherung sämtlicher Einzelgeschwindigkeiten und

der dazugehörigen Messhöhen, mittlerer Fließ-

geschwindigkeit, Durchflussmenge und Medium-
temperatur in großen internen Speicher.

Zusätzliche Abspeichermöglichkeit von bis zu 3

externen analogen Signalen wie Füllstände, Abschlag-
mengen, Referenzmesswerte etc., sowie eines Digital-

eingangs (Zähler, Laufzeit).

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels WLAN

oder über USB-Stick.

Schutzart:	IP 68 (geschlossen)

IP 67 (geöffneter Deckel)

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Spannungs-	1/2 wechselbare Bleigelakkus,

versorgung:	a 12 V DC/14 Ah

Akkustandzeit:	bis 18 Monate ohne Wechsel

interner Daten-	bis zu 182 000 Datensätze

speicher:

max. Speicher-	20 Jahre bei 60 Minuten-Zyklus

dauer:

Messmodi:	Intervall, Dauerbetrieb, Ereignis

Intervall, Ereignis Dauerbetrieb

Speicherintervall:	getrennt einstellbare Intervalle für

Normal- und Ereignisbetrieb.
Intervallzyklen:	5, 10, 15, 20 und 30 Sekunden
	1, 3, 5, 10, 15, 20, 30 und 60
	Minuten

Datenübertragung:	mittels WLAN, USB-Stick oder
internen LTE-Modem (optional).
Datenfernübertragung auf bereit-
gestelltes NIVUS WEB-Portal.

Eingänge:	1x V- oder Kombisensor

1x Ultraschall-Füllstand über DSM

2 x 0/4-20 mA (aktiv)

1x 0/4-20 mA (passiv)

1x Digitaleingang (aktiv)

1x Netzteil/alternative 
Spannungsversorgung

Ausgänge: 	1x Spannungsausgang 0-10 V

1x Digitalausgang (Wechsler)

1x USB-A-Schnittstelle für
USB-Stick

Anschluss:	über wasserdichte, korrosionsfeste

Steckverbinder IP 68.
	Integrierte automatische Sensor-
	erkennung mit Artikelnummer, 
Seriennummer, Sensortyp sowie
auf den Sensor abgeglichenen
Parametern.

Material:	glasfaserverstärkter Kunststoff

Gewicht:	ca. 2,2 Kg (ohne Akku)

Varianten:	NFM-0750 000 (ohne Ex,

ohne internen LTE -Modem)

NFM-0750 G0E (ohne Ex,

mit internen LTE -Modem)

NFM-0750 0EE (mit Ex,

ohne internen LTE-Modem)

NFM-0750 GEE (mit Ex,

mit internen LTE-Modem)

Messumformer incl. Speicherstick, Aktivierungs-

magnet und Schraubendreher zum Öffnen des

Batteriefaches.

Inclusive eingesetzter NIVUS Multiroaming SIM-Karte

mit 1 Jahr kostenfreier Datenübertragung auf das

NIVUS Webportal (nur für Varianten mit internen

LTE-Modem, optional)

liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Datenübertragungsgebühr für die NIVUS Geräte Typ

NFM mit internen LTE-Modem und NLG.

Erforderlicher Tarif nach Ablauf der beim Kauf eines

NFM bzw. NLG enthaltenen, kostenfreien,

12-monatigen Datenübertragung.

Übertragung der Meßdaten auf das NIVUS Webportal

oder über den NIVUS-Datenkiosk an ein Kundensystem.

Kleinster zulässiger

Messzyklus:	1 Minute

Kleinster zulässiger

Übertragungszyklus:	1 Stunde

Kündigungsfrist:	3 Monate zum Ende der
Vertragslaufzeit

Gesamtvertrags-

laufzeit:	……… Jahre

Variante:	SNI0CONNECT01

Für das verwendete Gerät freischalten

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Psch.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Für die gerätebezogene Übertragung der Messdaten

durch eine Kunden-SIM-Karte.
Übertragung mittels FTP und/oder E-Mail auf einen kunden-
eigenen Server oder frei wählbare E-Mail-Adresse.

Übergabe der Zugangsdaten zur Freischaltung eines

NFM durch den Betreiber.

Variante:	NFM0 LIZENZ FTP

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Gasdichter, wiederaufladbarer Akku mit fest inte-
grierter, doppelt ausgeführter Plug-In-Steck-
verbindung zum schnellen Wechsel.

Konzipiert zur langzeitoptimierten Spannungs-
versorgung der portablen Messgeräteserie NFM.

Geeignet zum Einsatz des NFM im Ex-Bereich

Zone 1 (Option)

Typ:	Bleigel

Spannung:	12 V DC

Kapazität:	14 Ah

Gewicht:	ca. 4,0 kg/Stk.

Varianten:	NFM0 ZAPB 1215

NFM0 ZAPB 1215 E (Ex-Option)

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Netzteil mit Ladeschale zur Aufnahme eines Akkus Typ

NFM0 ZAPB 1215 sowie zur zusätzlichen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich.

Variante:	NFM0 ZLAD

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anzeige- und Bedienmodul für die NFM-Serie.

IP67-zertifiziertes 8" Outdoor-Tablet zum Einsatz

im Nicht-Ex-Bereich.

Auflösung:	1280 x 800

Bedienung:	Touchscreen

Betriebssystem:	Android

Kommunikation:	WLAN, USB, Bluetooth,
2G, 3G und 4G.

Variante:	NFM0 ZAB0 1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Sensoren

Fließgeschwindigkeits-Minisensor zur Erfassung

geringster Durchflußmengen in kleinen Rohr- und

Kanaldimensionen.

Minimierter Sensorkörper von lediglich 20 mm Höhe

und 72 mm Länge in robuster und langlebiger Kunst-

stoffausführung ohne interne Elektronik zur mittigen

bzw. seitlichen Montage auf der Rohrsohle oder dem

Gerinneboden.

Sensormontage in Rohren ab 150 mm Durchmesser

möglich.

Sensor geeignet zur Erfassung von Fließgeschwindig-

keitsprofilen durch im Sensor integrierten Ultraschall-

sensor schon bei kleinen Füllständen ab 30 mm.

Erfassung von bis zu 16 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten.

Messbereich:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571, PVDF, PA,

PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1

Kabellänge:	7 m, mit integrierten Stecker zum

Anschluss am NFM oder an der

Adapterbox NFM0 ZAB 2VKK

Variante:	CSM-V100 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Mini-Kombisensor zur Montage auf den Gerinneboden.

Minimierter Sensorkörper von lediglich 24 mm Höhe

und 210 mm Länge in robuster und langlebiger Kunst-

stoffausführung zur mittigen bzw. seitlichen Montage

auf der Rohrsohle oder dem Gerinneboden.

Sensor geeignet zur Erfassung von Fließgeschwindig-
keitsprofilen durch im Sensor integrierten Ultraschall-
sensor schon bei Füllständen ab 55 mm.

Erfassung der Fließhöhe über im Sensor integrierter

Druckmesszelle.

Erfassung der mittleren Fließgeschwindigkeit durch

Messung von bis zu 16 örtlich aufgelösten Fließ-

geschwindigkeiten mittels Ultraschall-Kreuzkorrelation

und digitaler Mustererkennung.

Sensormontagemöglichkeit in Rohren ab 150 mm

Durchmesser.

Messbereiche:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

0 – 500 cm (Höhe)

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich (v)

besser 0,5% vom Messbereich-

endwert (h)

Material:	Polyurethan, Edelstahl 1.4571,
PPO GF30, PA

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m (Option: 15m), mit integrierten

Stecker zum Anschluss am NFM

oder an der Adapterbox NFM0

ZAB 2VKK

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker mit über-

flutungssicherem Druckausgleich-
element und leicht wechselbaren

Silikagel-Trockenkapseln

Variante:	CSM-V1D0 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall-Minisensor zur berührungslosen Erfassung

geringster Füllstände in kleinen Rohr- und Kanal-

dimensionen

Minimaler Blockabstand von 40 mm ab Montageplatte

(Rohrscheitel)

Minimierter Sensorkörper von lediglich 26 mm Höhe

Sensor mit 2 automatisch umschaltenden Füllstand-

sensoren in senkrechter sowie waagerecht abstrahlender

und mit Schallumlenkspiegel versehener Montageposition

zur Erzielung minimaler Blockabstände bei fast voll

gefüllten Kanälen

Robuste und langlebige Kunststoffausführung ohne

interne Elektronik zur Montage im Rohrscheitel

Sensormontage in Rohren ab 160 mm Durchmesser

möglich

Messbereich:	0 – 200 cm

Blockdistanz:	4 cm

Messunsicherheit:	kleiner 5 mm

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m, (Option: 15m) mit integrier-

ten Stecker zum Anschluss an

dem NFM

Variante:	DSM-L0KS 12

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor zur

Montage auf dem Gerinneboden oder Gerinneseite.

Erfassung von bis zu 16 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch im Sensor integrierten

Ultraschallsensor.

Empfohlen für den Einsatz in Rohren und Gerinnen

ab DN 1000.

Messbereich:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m (Option: 15m), mit integrier-

ten Stecker zum Anschluss am

NFM oder an der Adapterbox

NFM0 ZAB 2VKK

Variante:	CSP V200 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Kombisensor zur Montage auf

den Gerinneboden.

Erfassung von bis zu 16 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch im Sensor integrierten

Ultraschallsensor.

Erfassung der Fließhöhe durch zwei redundante Ultra-

Schallsensoren.

Empfohlen für den Einsatz in Rohren und Gerinnen

ab DN 1000.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Wasser-Ultraschall:	12 – 400 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m (Option: 15m), mit integrier-

ten Stecker zum Anschluss am

NFM oder an der Adapterbox

NFM0 ZAB 2VKK

Variante:	CSP V2H1 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor mit

Druckmesszelle zur Montage auf den Gerinneboden

oder Gerinneseite.

Erfassung von bis zu 16 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch im Sensor integrierten

Ultraschallsensor.

Erfassung der Fließhöhe durch im Sensor integrierte

Druckmesszelle mit hoher chemischer Resistenz.

Empfohlen für den Einsatz in Rohren und Gerinnen

ab DN 1000.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Druckmesszelle:	0 – 500 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m (Option: 15m), mit integrier-

ten Stecker zum Anschluss am

NFM oder an der Adapterbox

NFM0 ZAB 2VKK

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker mit über-

flutungssicherem Druckausgleich-
element und leicht wechselbaren

Silikagel-Trockenkapseln

Variante:	CSP V2D0 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Strömungsoptimierter Kombisensor mit zusätzlicher

Druckmesszelle zur Montage auf den Gerinneboden.

Erfassung von bis zu 16 einzelnen, örtlich zugeordneten

Fließgeschwindigkeiten durch im Sensor integrierten

Ultraschallsensor.

Erfassung der Fließhöhe durch zwei redundante Ultra-

schallsensoren sowie durch zusätzliche, im Sensor

integrierte Druckmesszelle mit hoher chemischer

Resistenz.

Empfohlen für den Einsatz in Rohren und Gerinnen

ab DN 1000.

Messbereiche

Fließgeschw.:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

Wasser-Ultraschall:	12 – 400 cm

Druckmesszelle:	0 – 500 cm

Messunsicherheiten

Fließgeschw.:	1 % vom Messbereich

Wasser-Ultraschall:	besser 2 mm

Druckmesszelle:	max. 0,75 % Nullpunktdrift/MB

max. 0,5 % vom Endwert

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; PPO GF30

PA6 GF30, CFK, PU

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Zone 1 (Option)

Kabellänge:	7 m (Option: 15m), mit integrier-

ten Stecker zum Anschluss am

NFM oder an der Adapterbox

NFM0 ZAB 2VKK

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker mit über-

flutungssicherem Druckausgleich-
element und leicht wechselbaren

Silikagel-Trockenkapseln

Variante:	CSP V2U1 KT

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ultraschall Füllstandsensor mit integrierten Temperatur-
sensor zur Kompensation der Ultraschalllaufzeit und im
Sensor integrierter, frei programmierbarer Auswerte-
elektronik

Gekapselter, ständig überflutbarer Sensor in
korrosionsbeständigen Gehäuse mit hoher chemischer

Beständigkeit

Messbereich:	0,3 bis 6 m

Messunsicherheit:	4 mm über den gesamten Mess-

bereich

Auflösung:	2 mm

Startzeit :	4 Sek. bis Ausgabe Messwert

Speicher:	Flash

Kalibrierung:	über HART

Gehäuse:	Valox 357

Temperaturbereich:	-50 bis max. +80 °C

Befestigung:	rückseitiges Gewinde 1“

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1 (Option)

Ausgang:	4 - 20 mA / HART

Kabellänge:	5 m (Option: 10/20/30 m) mit inte-

grierten Stecker zum Anschluss

an dem NFM

Variante:	NMI0 06

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anwendungsbezogen programmieren.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Hydrostatische Einhängesonde zur Füllstandsmessung

Messzelle:	Keramik

Messbereich:	0-4 m WS (Option: 0-6 m WS,

0-10 m WS)

Ex-Schutz:	ATEX Zone 1 (Option)

Kabellänge:	10 m (Option: 20/30 m)

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker mit über-

flutungssicherem Druckausgleich-
element und leicht wechselbaren

Silikagel-Trockenkapseln.

Variante:	HSB0 NBP0

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

korrosionsfeste Abspannklemme zum

Abhängen von Kabel 7,5 bis 10,5mm

Material:	1.4571

Variante:	AKL 1

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

mit der hydrostatischen Sonde montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Adapterbox zur Geschwindigkeitsmessung mittels

3 v-Sensoren am NFM.

Robuste, bruchsichere Kunststoffbox mit 2 Sensor-
anschlussbuchsen und Verbindungskabel incl. Stecker
zum Anschluss an den NFM.

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; GFK, PU

Schutzart:	IP 67

Sensoranschluss:	2 Sensorbuchsen, abgedeckt mit

wasserdichten Schutzkappen

Ex-Schutz:	Zone 1

Kabellänge:	0,3 m mit fest angeschlossenen
und vergossenen Stecker zum

direktem Verbinden mit dem

NFM

Variante:	NFM0 ZAB 2VKK

Incl. Montageplatte zur Befestigung auf den Schutz-

bügeln liefern und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Eigensichere T-Shape-Antenne zur Datenfern-_

übertragung mit fest angeschlossenen Kabel und 
wasserdichten Stecker IP 68 zum direkten Anschluss
an den NFM 550.

Schutzart:	IP 68

Ex-Schutz:	Ex ib für Zone 1

Kabellänge:	2,5 m mit integriertem Stecker zum
Anschluss an dem NFM

Variante:	NFM0 ZANT 1

Liefern, nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren und anschließen.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Einweisung in die Handhabung, Einbau, Parame-

trierung und Datenauswertung des NFM 750 unter

den Bedingungen einer realen Messstelle.

(Falls zur Verfügung gestellt)

Dauer:	ca. 6 Stunden

Menge:  Psch	EP: xxxxxxxxxxx

GP: ....................

Zubehör

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 2

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Aufhängevorrichtung für NFM zur Befestigung

an Steigeisen incl. 2 integrierte Aufhängebügel für

Sensorkabelbunde.

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZHAK NFM0 1

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zusätzlich am NFM montierbare Bügel zum

mechanischen Schutz der Anschlussstecker in

rauer Umgebung wie Schächten, Kanälen, Industrie-

betrieben etc.

Schutzbügel geeignet zur zusätzlichen Befestigung einer

Connectorbox Typ NFM0 ZVS1 oder einer Adapterbox

Typ NFM0 ZAB 2VKK

Material:	1.4571

Variante:	NFM0 ZSBL IRE

Incl. Befestigungsmaterial liefern und betriebsfertig

am NFM montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Paar	EP: ..................

GP: ....................

Connectorbox zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer

Ein- und Ausgangssignale sowie einer alternativen

Stromversorgung an das NFM.

Robuste, bruchsichere Kunststoffbox mit Verbindungs-
kabel incl. Stecker zum Anschluss an den NFM.

Werkstoffe:	Edelstahl 1.4571; GFK, PU

Schutzart:	IP 67

Anschlüsse:	1 Buchse für alternative Strom-
versorgung

4 Kabelverschraubungen für

externe Signale

Kabellänge:	0,2 m mit fest angeschlossenen
und vergossenen Stecker zum

direktem Verbinden mit dem

NFM

Ex-Schutz:	Zone 1

Variante:	NFM0 ZVS1

Incl. Montageplatte zur Befestigung auf den Schutz-

bügeln liefern und nach den Herstellerangaben

betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zum direkten Anschluss von Ein- und

Ausgängen an das NFM ohne Connectorbox.

Geeignet zum Einsatz im Ex-Bereich.

Schutzart Stecker:	IP68

Kabellänge:	10 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Ex-Schutz:	Zone 1

Varianten:	NFM0 ZVER AEA für aktiven
Analogeingang

NFM0 ZVER AEP für passiven
Analogeingang

NFM0 ZVER AA für Analog-
ausgang

NFM0 ZVER DE für Digital-
eingang

NFM0 ZVER DA für Digital-
ausgang

NFM0 ZVER MU für alle Ein-
und Ausgänge

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

vorkonfektioniertes Kabel mit Stecker und offenen

Kabelende zur alternativen externen Spannungs-
versorgung des NFM im Nicht-Ex-Bereich über

Solarpanel, Brennstoffzelle, externe Batterien,

Akkumulatoren etc.

Schutzart Stecker:	IP68

Kabellänge:	5 m

Kabelanschluss:	eine Seite konfektionierter Stecker
	zweite Seite offenes Kabelende

Variante:	NFM0 ZVER PS

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Rohrmontagesystem, geeignet zur temporären

Befestigung der CSM-Fließgeschwindigkeits-

und DSM-Füllstandsensors in Rohrleitungen

von DN 150/160 bis DN 300.

Material:	1.4571

nichtrostender Federstahl

Nennweiten:	DN 150/160 - DN 300

Variante:	ZUB0 RMS3

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Rohrmontagesystem, geeignet zur temporären

Befestigung von CSM-Fließgeschwindigkeits-

sensoren sowie des DSM-Füllstandsensors in Rohr-

leitungen und Eiprofilen bis DN 800.

Material:	1.4571

nichtrostender Federstahl

Nennweiten:	DN 160 - DN 800

Variante:	ZUB0 RMS4

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Rohrmontagesystem, geeignet zur temporären

Befestigung von bis zu 3 CSM- oder CSP-Fließ-

geschwindigkeitssensoren sowie des DSM-

Füllstandsensors in Rohrleitungen von DN 800 –

DN 2000

Material:	1.4571

nichtrostender Federstahl

Nennweiten:	DN 800 - DN 2000

Variante:	ZUB0 RMS5

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

WEB-Portal

Datenfernübertragungssoftware

Gerätebezogener Zugang für das webbasiertes Datenerfassungssystem von NIVUS

Datenerfassungssystem mit zentraler Datenspeicherung und Gerätekommunikation.

Die Geräte, welche mit der Zentrale Verbindung aufnehmen, legen die Mess- und Statusdaten in einer zentralen Datenbank ab.

Die Sicherheit der Verfügbarkeit der Daten erfolgt nach aktuellen IP-Sicherheitsstandards.

Die übertragenen Messdaten werden für 1 Jahr im Portal bereitgestellt und können manuell heruntergeladen werden.

Geräteübersicht  und Gerätestatusanzeige sind im Portal abrufbar.

Es erfolgt eine Lokalisierung der Messpunkte auf der integrierten Landkarte.

Die Messwerte werden in der Datenbank im Aufzeichnungstakt abgelegt und können mit einem Internetbrowser abgerufen werden.

Der http-Server ist mit allen am Markt verfügbaren Internetbrowsern bedienbar.

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: im Lieferumfang des Messumformers enthalten