Die unten aufgeführten Ausschreibungstexte enthalten die in der Praxis gängigsten Lösungsvarianten, so dass die nicht benötigten Optionen oder Geräteteile im Text nur gelöscht und Stückzahlen ergänzt werden müssen.

Bei manchen Projekten empfehlen sich textliche Anpassungen. Gern unterstützen unsere erfahrenen Kollegen Sie kompetent, schnell und kostenfrei bei der Erstellung Ihrer Ausschreibungstexte. Bitte kontaktieren Sie uns dazu einfach über sales@nivus.com oder per Telefon: 07262 9191-794

NivuFlow Stick

Netzunabhängige portable Abflussmessung in Ober-
flächengewässern sowie leicht bis stark verschmutzten
Medien.

Manuelle Messung und/oder Überprüfung der Abflüsse

von Bächen, kleineren Flüssen, Be- und Entwässerungs-
kanälen, natürlichen Gewässern und ähnlichen 
Applikationen.

Temporäre Erfassung von Durchflüssen in beliebigen
teilgefüllten Kanalprofilen zur kurzzeitigen Mengen-
bestimmung, Abgleich oder Plausibilitätsprüfung 
eingebauter Durchflussmessungen etc.

Akustisches Echo-Korrelationsmessprinzip gemäß

ISO 748 (2021-11) zur hochgenauen, ortsaufgelösten 
Fließgeschwindigkeitsmessung und Berechnung des

Fließgeschwindigkeitsprofils mit bis zu 32 Einzel-
geschwindigkeiten pro Meßlotrechten.

Erfassung der aktuellen Wasserspiegelhöhe über im

Sensor integrierte Druckmesszelle.

Kompensation von Temperaturfehlern durch Messung

der aktuellen Mediumtemperatur mittels im Sensor

integrierten Temperaturfühler.

Automatische Erfassung und grafische Darstellung des
Gewässerprofils durch Einzelmessung der Füllhöhen

in jeder Meßlotrechten.

Automatische Berechnung des benetzten hydraulischen

Profils sowie des momentanen Abflusswertes mittels

Mean-Section- oder Mid-Section-Methode gemäß den

Vorgaben der ISO 748.

Implementierung der Meßwertsätze der einzelnen Meß-

lotrechten in Bezug auf Wasserspiegelhöhe/Wasserbett-
tiefe sowie örtlich zugeordneter Einzelgeschwindig-
keiten in den vorgegebenen Meßmethoden der ISO 748.

Programmierung und Messwertdarstellung mittels

gesicherter, passwortgeschützter WLAN-Verbindung

Moderne, intuitive Bedienung und Programmierung

Über separates Anzeige- und Bedienmodul Typ

ZAB 01, ZAB02 oder über handelsübliches Smart-
phone, Tablett oder Laptop mit Betriebssystem

Android, Windows oder iOS.

Gleichzeitige Anzeigemöglichkeit der Messung auf

bis zu 4 Endgeräten.

Hochgenaue Auflösung des horizontalen Fließ-

geschwindigkeitsverteilung durch bis zu 32

Meßlotrechten pro Meßstelle.

Grafische Darstellung der einzelnen Lotrechten.

Erfassung eines Meßnetzes mit bis zu 1024 örtlich

zugeordneten Einzelgeschwindigkeiten pro Meßstelle.

Interne Speicherung von bis zu 1400 Abflussmessungen.

Freie Beschreibungsmöglichkeit der Meßstelle und ihrer

Umgebungsbedingungen (Notizfeld).

Automatische Erzeugung des Messberichts mit Gewässer-

parametern, Messstellenbeschreibung, Datum/Uhrzeit/

Prüfer, Gesamtabflussmenge, max. Wasserspiegel,

mittlerer Fließgeschwindigkeit sowie der benetzten

hydraulischen Fläche.

Farbige grafische Darstellung der Geschwindigkeits-

verteilung im gesamten gemessenen Gewässer-

querschnitt.

Tabellarische Aufschlüsselung der einzelnen Meßlot-

rechten mit Füllstand, Sektionsabfluss und Anteil an

der Gesamtabflussmenge.

Möglichkeit des Ladens und Visualisierens von

vorangegangenen Messungen.

Optische Meldung von unzulässigen Abweichungen der

Messqualität während der Zeit der Messdurchführung.

Speicherung der Qualitätsangabe in den Daten.

Möglichkeit der Messwiederholung einzelner Lot-

rechten.

Speicherung des einzelnen Sektionalabflüsse in den

Daten.

Automatische Meldung der benutzerdefinierten Grenz-

wertüberschreitung der sektionalen Teilabflüsse.

Mehrfarbige LED zur einfachen optischen

Diagnose von Gerätestatus und Störmeldungen.

Automatische Sensorerkennung.

Anzeige von Sensorartikelnummer, Seriennummer

und Sensortyp.

Auslesbarkeit der Programmierung sowie sämtlicher

gespeicherten Messwerte und Fehler mittels WLAN.

Abgleich des Messsystems zur Erhöhung der Mess-

genauigkeit durch automatisches Einlesen der

kalibrierten sensorspezifischen Parameter.

Kompaktes, robustes und wasserdichtes Kunststoff-

gehäuse, mittels gesicherter Klemmverschlüsse vom

Führungsstab lösbar.

2 wasserdichte Batteriefächer für je 4 AA-Akkus oder

Batterien.

Führungsstab aus Aluminium mit gravierter Füllstand-

skala zum Vergleich mit der vom Sensor gemessenen

Wassertiefe. Integrierte Libelle zur exakten lotrechten

Ausrichtung während der Messung.

Abnehmbare horizontale Griffe zur einfachen Aus-

richtung und Fixierung der Messung.

Integrierte Halterung zur Befestigung eines Handys

(Option: Tablet) am Führungsstab zur bequemen

Bedienung und Ablesung.

Schutzart:	IP 67

Spannungs-	8x Akku Typ AA, im Gerät ent-

versorgung:	halten oder Batterie (Option)

Akkustandzeit:	bis 12 Stunden im Dauerbetrieb

interner Daten-	bis zu 1400 Abflussmessungen

speicher:

Material:	Polycarbonat

Bedienung:	Ein-/Ausschalter;

Über WLAN mit kundeneigenem
Anzeige- und Bedienmodul

Anschluss:	1x v-Sensor mit integrierten Füllstandmessung

Datenübertragung/

Kommunikation:	WLAN

Strömungsoptimierter Fließgeschwindigkeitssensor

mit Druckmesszelle zur Abflussmessung mittels

Kreuzkorrelation und ortsaufgelöster Einzel-

geschwindigkeiten.

Minimierter Sensorkörper von lediglich 24 mm Höhe

und 210 mm Länge in robuster und langlebiger Kunst-

stoffausführung.

Erfassung der Fließhöhe über im Sensor integrierter

Druckmesszelle.

Sensor befestigt auf waagerechter Montageplatte, über

Arretierung ohne Werkzeug einfach vom Führungsstab

lösbar.

Am Messumformer wasserdicht gestecktes Sensorkabel

mit integriertem Druckausgleichelement.

Messbereiche:	- 100 cm/s bis 600 cm/s

0 – 500 cm (Höhe)

Messunsicherheit:	1 % vom Messbereich 
(Geschwindigkeit)

< 0,5 % vom Endwert 
(Druckmesszelle)

Material:	PPO mit PEEK-Einsatz

Bodenplatte: Edelstahl 1.4571

Schutzart:	IP 68

Kabelanschluss:	konfektionierter Stecker mit über-

flutungssicheren Druckausgleich-
element und leicht wechselbaren

Silikagel-Trockenkapseln

Variante:	NFS 002

Messumformer incl. Führungsstab und Sensor liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Lizenzschlüssel

Gerätelizenz zur Aktivierung und Auswahl von fest

in der Programmierung hinterlegten Geometrien

(Kanalprofilen).

Besonders geeignet beim Einsatz zur kurzfristigen

Mengenbestimmung in genormten Brauch- oder

Abwasserkanälen, beim Abgleich oder Plausibilitäts-

prüfung eingebauter Durchflussmessungen etc.

Grafisch und farblich unterstützte Programmierung

mit bildlicher, maßstabsgerechter Darstellung der

verwendeten Geometrie zur einfachen, fehler-

vermeidenden Inbetriebnahme.

Übergabe der Zugangsdaten zur Freischaltung eines

NivuFlow Stick.

Variante:	NFS0 LIZENZ GEO

Zugangsdaten per E-Mail übergeben

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Ladegerät mit Netzanschlusskabel und optischer Lade-
anzeige für das gleichzeitige Laden von bis zu

8 Stück AA Akkus.

Versorgungspannung 100-240V AC, 50-60Hz

Variante:	NFS0 ZLAD

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

Zusätzliche Halterung zur Anbringung eines Tablets 
(7" bis 8") am Führungsstab

Variante:	NFS0ZTABH

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anzeige- und Bedienmodul für NFM und NFS.

IP67-zertifiziertes 8" Outdoor-Tablet zum Einsatz

im Nicht-Ex-Bereich.

Auflösung:	1280 x 800

Bedienung:	Touchscreen

Betriebssystem:	Android

Kommunikation:	WLAN, USB, Bluetooth,
2G, 3G und 4G.

Variante:	NFM0 ZAB0 1

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Anzeige- und Bedienmodul für NFM und NFS

IP 67 zertifiziertes 4,7" Outdoor-Smartphone

Betriebssystem: Android, WLAN

Variante: NFM0 ZAB0 2

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zusätzliche, korrosionsfeste Auflageplatte (Schlamm-
platte) zur Vergrößerung der Auflagefläche des Sensors.

Besonders geeignet bei Messungen in schlammigen

Flusssohlen.

Einfache, werkzeuglose Befestigung mittels Klemm-
verbindung am Fließgeschwindigkeitssensor.

Material:	Edelstahl 1.4305

Variante:	NFS0SBLECH

Liefern und nach den Herstellerangaben betriebsfertig

montieren

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Robuster Transportkoffer aus schlagfesten und bruch-
sicheren Kunststoffmaterial zur sicheren Aufbewahrung

des kompletten NivuFlow Stick.

Integrierter, passgenauer Schaumstoffeinsatz für den

vibrationsfreien und stoßgeschützten Transport von Mess-

umformer, Führungsstab, Sensor und Ladegerät.

Einfacher Transport auch über längere Strecken durch

integrierte Transportrollen und Zuggriff.

Sichere und geschützte Lagerung der Meßtechnik durch

Schutzgrad IP 67.

Material:	Polypropylen

Abmessung: 	1410 x 415 x 159 mm (LxBxH)

Schutzgrad:	IP 67

(geschlossen)

Variante:	NFS0 ZCASE

Liefern

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Werkskalibrierzertifikat (Deutsch/Englisch) für das

komplette Messsystem NivuFlow Stick.

Kalibrierung des Gesamtsystems in offener, teilgefüllter 
Meßstrecke.

Vergleichsmittel: zertifiziertes induktives

Durchflussmessgerät.

Beglaubigte Angabe von Sollwert (Prüfwert),

gemessenen Istwert und resultierender Meßabweichung.

Variante:	KAL0NFS

Typ: ............................

Fabrikat: .....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................