NivuCont S

Multifunktionaler, parametergeführter Mess-

umformer mit integrierter Versorgung von Zwei-

und Dreileitersensoren, z.B. hydrostatische Druck-

sonden oder Echolote. Life-Zero-Überwachung.

Freie Skalierung zwischen Ein- und Ausgangssignal.

Parametrierbar über 3 frontseitig angebrachte Tasten.

Anzeigemöglichkeit aller Ein- und Ausgangssignale in

Absolutwert oder Prozentwert auf der frontseitigen 
4-stelligen 7-Segment LED-Anzeige.

Grundausstattung mit 3 Relais (2 frei programmierbare,

ein Störmelderelais).

Galvanische Trennung zwischen Ein- und Ausgang.

NivuCont S/NCS

Spannungs-	230V AC (Typ: 230AC) oder

versorgung:	 24V DC (Typ: 024DC)

Anzeige:	4-stellige 7-Segment LED-Anzeige

Ziffernhöhe 10 mm

Speicher:	Flash, netzausfallsicher

Messdaten-

eingänge:	1x Analogeingang 0/4 - 20 mA

Sensorversorgung:	24V DC

Ausgänge:	1 x 0/4 - 20 mA, Bürde 400 Ohm

Temperaturbereich:	-10 °C bis +50 °C

Gehäuse:	Hutschiene/Wandaufbau, IP 40 
	(Typ: HS) oder

Fronttafeleinbau, IP 40 (Typ: FT)

Ex- Zulassung:	II(1)GD [EEx ia] IIC (Option)

(Typ: E)

Variante:	NCS

Liefern, betriebsfertig montieren und programmieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP:...................