Portabler Regenfallmesser zur Erfassung von Nieder-

schlagsmengen über einen definierten Zeitraum.

Messung durch Kippwaagenprinzip und potential-

freien Redkontakt

Geeignet zum Anschluss an PCM oder Datenlogger

Kabellänge:	10 m, vorkonfektioniert

Empfindlichkeit:	0,1 mm

Genauigkeit:	besser 1%

maximale

Regenmenge:	7 mm/min

Variante:	RM 200

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Portabler Regenfallmesser zur Erfassung von Nieder-

schlagsmengen über einen definierten Zeitraum

Bei paralleler Messung der Durchflussmengen mittels

PCM3 werden die Forderungen der ATV M 165 erfüllt

Messung durch Kippwaagenprinzip und potential-

freien Redkontakt

Wiederaufladbarer Akku im Gehäuse eingebaut

Ladegerät für Akku im Lieferumfang enthalten

Abspeicherung der Daten auf integrierte MemoryCard

Datenauswertung durch MemoryCard - Leser MCA und

Software NivuDat

Empfindlichkeit:	0,1 mm

Genauigkeit:	besser 1%

maximale

Regenmenge:	7 mm/min

Speicherkapazität:	512 kB

Akku:	12V 4Ah

Variante:	RM 200 MC

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Portabler Regenfallmesser zur Erfassung von Nieder-

schlagsmengen über einen definierten Zeitraum

Messung durch Kippwaagenprinzip und potential-

freien Redkontakt

Winterbetrieb durch integrierte Heizung für 24V AC

Geeignet zum Anschluss an PCM oder Datenlogger

Kabellänge:	10m, vorkonfektioniert

Empfindlichkeit:	0,1 mm

Genauigkeit:	besser 1%

maximale

Regenmenge:	7 mm/min

minimale

Außentemp.:	- 25°C

Variante:	RM 202

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Portabler Regenfallmesser zur Erfassung von Nieder-

schlagsmengen über einen definierten Zeitraum

Bei paralleler Messung der Durchflussmengen mittels

PCM werden die Forderungen der ATV M 165 erfüllt

Messung durch Kippwaagenprinzip und potential-

freien Redkontakt

Winterbetrieb durch integrierte Heizung mit eingebauter

Thermostatregelung für 24V AC

Abspeicherung der Daten auf integrierte MemoryCard

Datenauswertung durch MemoryCard-Leser MCA und

Software NivuDat

Empfindlichkeit:	0,1 mm

Genauigkeit:	besser 1%

maximale

Regenmenge:	7 mm/min

minimale

Außentemp.:	- 25°C

Speicher-

kapazität:	512 kB

Akku:	12 V, 4Ah

Variante:	RM 202 MC

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Zubehör

MemoryCard - Auslesegerät (Tischgehäuse)

Schacht für steckbare Memory Card

(128 kB bis 2 MB)

3 LED für Betriebsmeldungen

RS232 für PC-Anschluss

Steckernetzteil 230 V AC/12 V DC

Variante:	MCA

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

MemoryCard als Ersatz-/Wechselkarte

Streckbarer, nicht flüchtiger Massenspeicher

Datenformat:	Jeida-Standard

Speicherkapazität:	512 kB

Variante:	MC II-512

Liefern

Typ:...........................

Fabrikat:.....................

Menge:  2 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

Vogelschutzring für vorn genannten Regenfallmesser

Material:	Edelstahl 1.4571

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

stationärer Ständer mit Standrohr für Regenfallmesser,

geeignet zur festen Montage des Regenmessers auf

erschütterungs- und verwindungssteifer waagerechter

Montageplatte

Material:	Edelstahl 1.4571

Höhe:	650 mm

Variante:	ZMS 155

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................

transportabler Feldständer mit Standrohr für

Regenfallmesser

Material:	Edelstahl 1.4571

Höhe:	650 mm

Variante:	ZMS 156

Liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................